Наименование и описание объекта закупки, техническое задание

1. Общие сведения о закупке

| Сведения об объекте заказчика | Детский оздоровительный лагерь «Кубик» |
| --- | --- |
| Сведения о местоположении объекта заказчика | Юридический адрес: 180000, г. Иваново. Детский оздоровительный лагерь «Кубик» находится по адресу: Ивановская область, деревня Васильки. |
| Сведения об особенностях объекта заказчика | Детский оздоровительный лагерь «Кубик» находится в 20 км от города Иванова. |
| Сведения о нуждах заказчика | Установка системы видеонаблюдения в детском оздоровительном лагере «Кубик» |
| Информация об экспертах, экспертной организации | Осуществление контроля исполнения договора – ответственные за приемку и внутреннюю экспертизу |
| Цель закупки | Создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности детей и сотрудников в детском оздоровительном лагере «Кубик» |
| Источник финансирования | за счет средств по основному мероприятию "Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы Физическая культура и спорт" подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Иваново" муниципальной программы "Защита населения и территории муниципального образования «Город Иваново» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
| Нормативно-правовая база | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; Правила устройства электроустановок. |
| Дополнительные пояснительные сведения | В период выполнения работ проживание, питание, транспортные расходы осуществляются за счет Подрядчика |
| Идентификационный код закупки | __________________ |

2. Качественные характеристики закупки:

Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

# - Правила устройства электроустановок.

При производстве работ используются материалы и оборудование, имеющие действующие сертификаты качества, соответствующие ГОСТам и ТУ.

Предлагаемые к монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц.

3. Общие требования к функциональности системы видеонаблюдения

Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

Система должна обеспечивать запись и поиск информации по движению, событию и времени.

Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

Способы крепления оборудования видеосистемы согласовываются с Заказчиком перед монтажом видеосистемы.

Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

1)	оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 10 суток;

2)	сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или на жестком диске.

Система должна иметь русифицированный интерфейс.

Конструкция системы должна обеспечивать:

-	взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

-	удобство технического обслуживания и эксплуатации;

-	ремонтопригодность;

-	защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

-	санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации

Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

Производительность системы должна позволять производить весь спектр работ с видеоархивом (поиск, просмотр) на высоком уровне одновременно без снижения качества видеозаписи.

4. Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установочные работы |
| 1 | Установка камеры телевизионной передающей | шт. | 16 |
| 2 | Установка устройства цифровой регистрации | 1 устройство | 1 |
| 3 | Установка устройства видеоконтрольного | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж: плата разного назначения с подготовкой места установки | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 1,8 |
| 6 | Прокладка провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 13,8 |
| 7 | Монтаж устройств промежуточных на количество лучей: 1 | шт. | 2 |
| 8 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,7 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,7 |
| 10 | Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной | шт. | 18 |
| 11 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 54 |
| 12 | Монтаж: отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 4 |
| 13 | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ | 1 компл. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 14 | Антивандальная всепогодная купольная видеокамера | шт. | 8 |
| 15 | Всепогодная видеокамера | шт. | 8 |
| 16 | VDR-6016AHD профессиональный гибридный сетевой 16-канальный + 4 канала звука видеорегистратор или эквивалент | шт. | 1 |
| 17 | Монитор | шт. | 1 |
| 18 | Жесткий диск | шт. | 1 |
| 19 | Кабель канал | м | 180 |
| 20 | Кабель | м | 720 |
| 21 | ШВВП кабель | м | 660 |
| 22 | Преобразователь (приемопередатчик видеосигнала) по витой паре | шт. | 2 |
| 23 | Кабель витая пара с тросом | м | 270 |
| 24 | Труба гофр. ПВХ легк. типа | м | 270 |
| 25 | Коробка соединительная | шт. | 18 |
| 26 | Разъемы BNC+питание | шт. | 54 |
| 27 | Блок питания | шт. | 4 |

Технические характеристики используемых материалов и оборудования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антивандальная всепогодная купольная видеокамера | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием; фокусное расстояние не менее 3,6 мм; разрешающая способность не менее 1080 р (1920х1080); вид климатического исполнения – всепогодная (ГОСТ Р 51558-2014) |
| 2 | Всепогодная видеокамера | Объектив с переменным фокусным расстоянием, регулируемым в ручную; фокусное расстояние не менее 2,8-12 мм; разрешающая способность не менее 1080 р (1920х1080); вид климатического исполнения – всепогодная (ГОСТ Р 51558-2014) |
| 3 | VDR-6016AHD профессиональный гибридный сетевой 16-канальный + 4 канала звука видеорегистратор или эквивалент | Число подключаемых видеокамер не менее 16; не менее 4 каналов звука; мышь USB комплекте; в комплект поставки должно входить программное обеспечение (ГОСТ Р 51558-2014) |
| 4 | Монитор | Размер не менее 27”, 16:9; срок службы не менее 6 лет; должен обеспечивать работу с композитным видеосигналом (ГОСТ Р 51558-2014) |
| 5 | Жесткий диск | Объем HDD не менее 2 Тб; объем кэш-памяти не менее 64 Мб; скорость вращения шпинделя не менее 5900 rgm |
| 6 | Кабель канал | Соответствие ГОСТ Р 53313-2009 |
| 7 | Кабель | Радиочастотный коаксиальный кабель с номинальным волновым сопротивлением не менее 75 (ГОСТ 11326.8-79 – 11326.13-79) |
| 8 | ШВВП кабель | Число жил и сечение не менее 2х0,75 мм2; шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой (ГОСТ 7399-97) |
| 9 | Преобразователь (приемопередатчик видеосигнала) по витой паре | Должен обеспечивать передачу видеосигналов по витой паре на расстояние 150-600 метров; на гибком коаксильном кабеле |
| 10 | Кабель витая пара с тросом | Неэкранированная витая пара с тросом; количество жил: не менее 2 пар; номинальный диаметр жилы не менее 0,51 мм (ГОСТ Р 54429-2011) |
| 11 | Блок питания | Номинальный ток нагрузки не менее 5А, выходное напряжение не менее 12 В |

На производство продукции, являющейся объектом закупки (№5,9,11 Технических характеристик используемых материалов и оборудования) на территории РФ отсутствуют национальные стандарты (ГОСТы, технические регламенты).

5. Описание периодичности и сроков выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.

6. Описание требований к результатам закупки:

1)	Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ по монтажу видеосистемы стандартам, показателям, параметрам, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

2)	Подрядчик обязан в ходе выполнения работ сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети (электропроводка, система пожарной сигнализации). В случае повреждения указанных сетей и систем немедленно восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

3)	Подрядчик обязан применять методы работы, не наносящие повреждений интерьеру помещений Заказчика. В случае повреждения интерьера немедленно восстановить его в полном объеме за счет собственных средств.

4)	Подрядчик обязан устранять немедленно недостатки и дефекты в работе, выявленные в ходе проверок Заказчиком.

5)	Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

6)	Результат выполненной работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

7)	По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект документации в части подтверждения соответствия материалов и оборудования используемых при выполнении работ санитарным и иным требованиям (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование или декларации о соответствии (в случае, если они подлежат обязательной сертификации)).

8)	Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами.

9)	Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10)	При выполнении работ Подрядчику следует выполнять своевременную уборку и вывоз мусора  с территории объекта.

11)	По завершении работ Подрядчик обязан проверить работоспособность системы в соответствии с требованиями технического задания в присутствии Заказчика.

5. Срок предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок на материалы указывается в гарантийных талонах. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы и материалы, на которые не предоставлены гарантийные талоны, составляет 12  (двенадцать) месяцев с даты утверждения акта выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружится дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с  Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.